## Slide 1: WiscKey: Separating Keys from Values in SSD-Conscious Storage
USENIX 2016
Lanyue Lu

## Slide 2: Outline
Introduce
Motivation and Challenges
WiscKey
Experiments

## Slide 3: Introduce
HDD随机read/write性能和顺序性能read/write相差很大(百倍甚至千倍).
在例如B-tree中，一次小的update可能涉及到多个random write，效率低。LSM-tree通过将小的随机写转化为顺序写log，immutable批量顺序写来提高写性能。
但是LSM-tree I/O放大很重（50倍或者更高），在HDD中这是一种折衷的方案。

## Slide 4: Introduce
SSD正在取代HDD，SSD相比HDD有以下新特点：
  SSD随机read/write性能与顺序read/write性能之间的差距和HDD相比小得多（10倍），LSM顺序写收益降低。
  SSD具有高度并行性，如何利用并行性提高性能。
  由于写放大很严重，SSD寿命被缩短。
由于上述因素，LSM-tree在SSD中吞吐量减小了90%，并且写负载增加了十倍。

## Slide 5: Introduce
Wisckey 键值分离思想

## Slide 6: BackGround
LSM-tree: 以levelDB为例，插入和查找过程
Flush: immutable 写入L0
Compaction: Li和Li+1合并 （0<=i<n)

## Slide 7: Motivation
Write and Read Amplification
  Read Amplification :查找一个key最差的情况要遍历所有的memtable,immutable,L0上所有的SSTable,更高级上的每个一SSTable.
  Write Amplification : 写操作可能出发flush和compaction

## Slide 8: Motivation
Fast Storage Hardware :虽然 SSD上随机性能依然没有顺序性能好，但是相对HDD来说更加出色，并且因为并行性原因，在某些条件（读取一定大小）时，随机性能可以与顺序性能相等。

## Slide 9: Challenges
Challenge 1:
  由于键值分离，范围查询设计随机访问（vlog中），如何提高性能
Solution:
第一，SSD上随机性能与顺序性能差距比HDD小，并且SSD上高并行能力可以弥补这种差距。第二，通过预取机制提高性能。

## Slide 10: Challenges
Challenge 2:
  在LevleDB上通过Compaction来进行垃圾收集，Wisckey中键值分离，值存储在vlog中，怎么进行垃圾收集？
Solution:
把vlog分为head 和 tail ， 每次从tail 读取一个块（几个MB），块包含了一大堆的KV（实际上是 key size, value size, key , value集合），检查Key是否删除或被重写，如果是，把KV删除，释放空间，更新尾部；如果不是，把KV append到head端。

## Slide 11: Challenges
Challenge 3:
  Crash consistency
Solution:
WiscKey为了保证系统崩溃时的一致性，使用了现代文件系统（ext4/btrfs/xfs等）的一个特性：追加写不会产生垃圾，只可能在尾部缺少一些数据。在WiscKey中这个特性意味着：如果Value X在一次crash后从ValueLog中丢失了，那么所有X后面写入的Value就都丢了（k在v不在，v在k不在）
如果用户配置了sync，WiscKey会在每次写完ValueLog后，写LSM前，调用一次fsync。

## Slide 12: Challenges
Challenge 4:
  Optimize
Solution:
如果每次都要通过系统调用write写入vlog里，会产生很大的开销，Wisckey实现了一个缓冲区，缓冲区满了再向vlog里写入。读取的时候先从缓冲区里读取。
恢复：WiscKey在LSM中存储了一条记录<‘head’, head-vlog-offset>，在打开一个DB时就可以从head-vlog-offset处开始恢复数据而不必扫描整个vlog。

## Slide 13: WiscKey
目标:
  低写放大率。写放大会引入额外的不必要写操作。尽管与硬盘驱动器相比，SSD设备具有更高的带宽，但是较大的写放大会占用大部分写带宽（通常不超过90％），并且由于擦除周期有限，还会缩短SSD的使用寿命。因此，重要的是最小化写放大，以提高工作负载性能和SSD寿命。.
  低读放大。大的读取放大会导致两个问题。首先，通过为每个查询发出多次读取，大大降低了查询的吞吐量。其次，大量数据加载到内存中会降低缓存的效率。WiscKey的目标是进行较小的读取放大，以加快查找速度

## Slide 14: WiscKey
目标:
  SSD优化。WiscKey通过将其I/O模式与SSD设备的性能特征进行匹配而针对SSD设备进行了优化。具体来说，有效利用顺序写入和并行随机读取，以便应用程序可以充分利用设备的带宽。
  功能丰富的API. WiscKey旨在提供那些使得LSMtree变得被大众广泛使用的特性，如范围查询和快照。范围查询允许扫描键值对的连续序列。快照允许在特定时间捕获数据库的状态，然后对状态进行查找。
  实际的键值大小。Key的size通常较小（例如，16 B）[7，8，11，22，35]，Value Size可变化的幅度较大（例如，100 B到大于4 KB）[6，11，22，28，32，49]。WiscKey旨在为这些场景的键值大小提供高性能。

## Slide 15: WiscKey
Query:首先在buffer中查找，然后从lsm中查找key对应的vlog中偏移值和value大小。
Insert:首先写入缓冲区，缓冲区满了写入vlog，再写入lsm

## Slide 16: Evaluation

## Slide 17: Evaluation

## Slide 18: Evaluation

## Slide 19: Evaluation

## Slide 20: Evaluation

## Slide 21: Evaluation
This figure shows the performance of LevelDB, RocksDB, and WiscKey for various YCSB workloads. The X-axis corresponds to different workloads, and the Y-axis shows the performance normalized to LevelDB’s performance.

## Slide 22: Q & A
Thank You!